## Slide 1: Numaratorul
Realizat de Habasescu Andrei
Profesor: Gutu Maria

## Slide 2
Numaratoarele - sunt circuite care evolueaza periodic (ciclic) între anumite stari. Numarul starilor distincte dintr-un ciclu se numeste modulul numaratorului si se noteaza cu m.
(binar : 000, 001, 010, 011…)
(octal : 000, 001, 002 …007, 010 … )
(hex : 000, 001 … 00D, 00E, 00F, 010 …)
Numaratoarele în inel sau Johnson, realizate cu registre de deplasare formate din bistabile D, aveau modulul m = n respectiv m = 2n; (n era numarul de bistabile a registrului). În acest caz m ≤ 2^n. Se pune problema obtinerii cu acelasi numar de bistabile n a unui numar cât mai mare de stari distincte în cadrul unui ciclu, adica a maririi modulului m.

## Slide 3
Numaratoaorele se clasifica in functie :
*metoda de codificare a informatiei (binar, binar-zecimal, octal, hex…);
*modul
- Binare : m = 2^n ;
- Zecimale : m = 10;
…
*sensul de numarare
directe : acestea numara într-un singur sens in sens direct adica crescator;
inverse : acestea numara in sens descrescator
reversibile : numara în ambele sensuri adica atât în sens direct cât si în sens invers.
etc…

## Slide 4
Timpul | d1 | d2 | d3
Initial | 0 | 0 | 0
T1 | 0 | 0 | 1
T2 | 0 | 1 | 0
T3 | 0 | 1 | 1
T4 | 1 | 0 | 0
T5 | 1 | 0 | 1
T6 | 1 | 1 | 0
T7 | 1 | 1 | 1
T8 | 0 | 0 | 0
T9 | 0 | 0 | 1
… | … | … | …
Timpul | d1 | d2 | d3
initial | 1 | 1 | 1
T1 | 1 | 1 | 0
T2 | 1 | 0 | 1
T3 | 1 | 0 | 0
T4 | 0 | 1 | 1
T5 | 0 | 1 | 0
T6 | 0 | 0 | 1
T7 | 0 | 0 | 0
T8 | 1 | 1 | 1
T9 | 1 | 1 | 0
… | … | … | …
Tabele de enumerare : metoda de codificare = binar ;
Direct
Invers
Reluarea numararii 
d1, d2, d3 - unitati de registru
(pastreaza valoarea bitilor)
m = 3
( d1,d2,d3 )
n = 2^3
(000, 001 … 111)

## Slide 5
Multumesc pentru atentie